Znak sprawy: 3/2018                                                                                       Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na dostawę ciągnika rolniczego

dla potrzeb IUNG-PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach

w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Siedziba.........................................................................................................................................

Regon  ..................................................                  NIP .......................................................

Nr telefonu ...........................................

Nr faksu ..............................................

e-mail ………………………………….

Zobowiązania Wykonawcy

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę ciągnika rolniczego” dla IUNG PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach zobowiązujemy się wykonać niżej wymienioną dostawę będącą przedmiotem zamówienia, za kwotę:

*Łączna wartość zamówienia

cena oferty  netto ...........................................  zł

(słownie:.....................................................................................................................................................)

podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł

Cena oferty brutto  ........................................ zł

(słownie:.....................................................................................................................................................)

zgodnie z  załącznikiem nr 2 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Wykonawca  udzieli gwarancji na oferowany ciągnik rolniczy na okres ……………..miesięcy.

- Dostawę, stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do : ……….…………………….

- Zobowiązania:

3.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 25% (dwadzieści pięć %) ceny netto ciągnika i całą kwotę

podatku VAT przelewem w terminie 14 dni po dostawie (zgodnie z zapisami umowy) i otrzymaniu

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.2. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania udzielenia Zamawiającemu finansowania

w wysokości 75 % ( siedemdziesiąt pięć %) ceny netto ciągnika przez bank ( instytucję finansową),

bez dodatkowych odsetek, które mogłyby obciążać Zamawiającego ( dopuszczalna jest jedynie

prowizja i koszt zabezpieczeń), z założeniem okresu spłaty udzielonej pożyczki, w rónych ratach

rocznych – 3 lata.

3.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 75 % ( siedemdziesiąt pięć %) ceny netto ciągnika w terminie

21 dni od dostawy, z zastrzeżeniem ust.2.

- Oświadczenia:

  - Oświadczamy, że cena podana w Ofercie jest ostateczna, obejmująca wszystkie koszty  związane z dostawą (w tym: ubezpieczenie, dostawa i rozładunek) i nie ulegnie zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Oświadczamy, że oferowany przez nas towar spełnia warunki określone w SIWZ.

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

  - Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą Ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert.

  - Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej Oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ)  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Oświadczamy, że oferowany przez nas towar jest zgodny z aktualnym stanem prawnym i wymaganiami Zamawiającego

  - Informacja o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom *      ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, znajdują się na stronach od ……… do……..….*.

  - Oferta została złożona na ......... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od Nr  .............

do Nr ........ .

# Integralną część  Oferty stanowią następujące dokumenty:

1) załącznik nr 2- formularz – parametry techniczne ciągnika rolniczego

2) załącznik nr 3- parafowany wzór umowy

3) załącznik nr 4- oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp

4) załącznik nr 5- oświadczenie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp

5) załącznik nr 6- informacja wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, bądź o przynależności

6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

7) ……………………………………………………………………….

8) ……………………………………………………………………….

………………...............................

miejscowość, data

..............................................................................................

Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

Uwaga:  *Niepotrzebne skreślić

Znak sprawy: 3/2018        	                                                                       Załącznik Nr 2 do SIWZ

...........................................

(pieczęć wykonawcy)

PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKA ROLNICZEGO

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| 1.1.1. Ciągnik rolniczy – fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018. |  |
| 1.1.2. Wymiary: - długość: 5500-5900 mm - szerokość: 2700-2800 mm - wysokość: maksymalnie 3500 mm - masa ciągnika bez dodatkowych obciążników nie mniej 10500 kg - prześwit pod układem zawieszenia: 560-590 mm |  |
| 1.1.3. Silnik wyskoprężny turbodoładowany: - układ chłodzenia: chłodzony cieczą; - liczba cylindrów: sześć; - pojemność skokowa: 7500-8000 cm3; - moc wg.ECE R120: 360-380KM; - moment obrotowy: minimum 1400 NM; - filtr powietrza: suchy z czujnikiem zanieczyszczeń; - podgrzewany wstępny filtr paliwa; - korek wlewu paliwa i AdBlue z kluczykiem; |  |
| 1.1.4. Pojemność zbiornika paliwa: minimum 550 litrów |  |
| 1.1.5. Pojemność zbiornika AdBlue: minimum 30 litrów |  |
| 1.1.6. Układ kierowniczy: hydrostatyczny, z regulacją położenia kierownicy |  |
| 1.1.7. Układ hamulcowy: - hamulce robocze: tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie; - hamulec postojowy: pneumatyczny, sterowany ręcznie; - hamulce przyczep: jednoobwodowy i dwuobwodowy hamulec pneumatyczny; |  |
| 1.1.8. Układ napędowy: - skrzynia biegów: bezstopniowa; - napędzana oś przednia i tylna; - koła przednie amortyzowane niezależne; |  |
| 1.1.9. Układ hydrauliczny: - wydajność pompy: minimalna 200 l/min; - regulowany wydatek oleju dla każdego zaworu hydraulicznego; - ciśnienie robocze: od 180 do 210 bar: - niezależny układ hydrauliczny; - dostępne minimum 80l oleju hudraulicznego - minimum 4 pary hydrauliki zewnętrznej z tyłu o wydatku minimum 135 l/min; - przednia para hydrauliki z przodu i wolny powrót oleju; - power beyond; - udźwig podnośnika przedniego: minimum 5.500 daN: - udźwig podnośnika tylnego :minimum 11.000 daN: |  |
| 1.1.10. Wałek WOM: - tylny z obrotami540E i 1000 obr/min; - wymienna końcówka wałka WOM - przedni z obrotami 1000 obr/min; |  |
| 1.1.11. Oświetlenie: - oświetlenie drogowe; - minimum 6 reflektorów LED, roboczych z przodu - minimum 6 reflektorów LED, roboczych z tyłu - kierunkowskazy zgodnie z homologacją - rotacyjne światło ostrzegawcze z lewej i prawej strony kabiny |  |
| 1.1.12. Wyposażenie: - lusterka boczne 2 szt; - lusterka wewnętrzne – 1 szt. - łącznik górny hydrauliczny; - radar; - obciążnik przedni na TUZ minimum 1700 kg; - obciązniki kół tylnych minimum 2 x 500 kg - zaczep dolny kulowy fi 80 mm; - belka zaczepu dolnego Kat.3 ze sworzeniem 38 mm; - zaczep górny automatyczny ze sworzniem 38 mm |  |
| 1.1.13. Kabina: - odbiornik radiowy z zestawem głóśnomówiącym - drzwi – 1 szt; - klimatyzacja automatyczna; - wentylacja- regulowana z ogrzewaniem kabiny; - tylna szyba uchylna; - siedzenie operatora komfortowe, pneumatycznie amortyzowane; - siedzenia dla pasażera z pasem bezpieczeństwa; - klimatyzowany schowek; - terminal do obsługi ciągnika min 10” - IsoBus do obsługi maszyn; |  |
| 1.1.14. Ogumienie: - tył 710/75R42; - przód 600/70R34 - z profilem rolniczym |  |
| 1.1.15. Gwarancja: - min.36 m-cy - serwis gwarancyjny w miejscu zamawiającego; |  |
| 1.1.16. Dostawa: - nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy |  |

Znak sprawy: 3/2018                                                                                           Załącznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA - WZÓR

zawarta w dniu ……… 2018 roku w Puławach

pomiędzy:

Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytutem Badawczym Puławach

Rolniczym Zakładem Doświadczalnym „Kępa” ul. Kazimierska 4b, 24-100 Puławy

NIP 716-000-42-81, Regon:  000079295-00023, zarejestrowanym pod  Nr KRS: 0000149666 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Dyrektor		 – Sławomir Jurak

- Główna Księgowa 	 – Anna Kryska

a firmą

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Regon: ………………………,  NIP …………..…………, zarejestrowaną pod  Nr KRS: ………………….. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………, …………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

zwaną dalej w tekście umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez:

    - ……………………………………… - …………………………………………….

    - ……………………………………… - …………………………………………….

Niniejszą umowę strony zawierają na podstawie przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego pod numerem UZP ......................... - przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity      (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z późn.zm.) i rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę CIĄGNIKA ROLNICZEGO dla IUNG – PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach

§ 1

Przedmiot umowy

- Na podstawie  umowy wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje fabrycznie nowy ciągnik rolniczy ………………………………………………………………………… (podać nazwę urządzenia)zwaną dalej urządzeniem zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ofertą.

Wykonawca niniejszej umowy dokona na swój koszt:

  - ubezpieczenia urządzenia do czasu dostawy u zamawiającego

  - dostarczenia urządzenia Zamawiającemu

  - dostarczenie instrukcji użytkowania i obsługi w języku polskim,

  - Wykonawca Zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie określony, w § 4 niniejszej Umowy

- Wykonawca oświadcza, że wymienione w Ofercie urządzenie, jego części składowe są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane przepisami prawnymi dokumenty dotyczące w.w ciągnika.

3.    Zamawiający zobowiązuje się urządzenie odebrać i zapłacić cenę podaną w § 3 ust.1 umowy.

§ 2

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

- Wykonawca  dostarczy  urządzenie określone w  § 1 ust. 1 niniejszej Umowy na adres: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Rolniczy Zakład Doświadczalny „Kępa” w Puławach ul. Kazimierska 4 b, 24-100 Puławy w terminie .................dni  od podpisania Umowy

- Wykonawca w dniu dostarczenia przekaże do eksploatacji urządzenie.

- O dokładnym terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem.

- Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i  Zamawiającego.

- Za dzień wykonania  postanowień Umowy uważa się datę określoną w protokóle podpisanym przez bezpośredniego użytkownika, stwierdzającym dostawę urządzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą w siedzibie: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy Zakład Doświadczalny Kępa” w Puławach ul. Kazimierska 4 b, 24-100 Puławy, oraz dostawą instrukcji użytkowania i obsługi w języku polskim.

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 w kwocie netto......................... PLN (słownie.................................................................................................). Do powyższej kwoty doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23% tj. ............................ PLN.

Wynagrodzenie brutto wynosi …………… PLN (słownie …………………………….…………………)

- Powyższa kwota obejmuje wszystkie czynności związane z dostawą przedmiotu               zamówienia do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach ul. Kazimierska 4 b, 24-100 Puławy (transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru, potwierdzonego protokółem odbioru podpisanym przez obie Strony, oraz ewentualnym opłatami licencyjnymi i autorskimi, należnościami celnymi, załadunkiem i rozładunkiem  itp.)

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało zmianom w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy 25 % (dwadzieścia pięć %) ceny netto ciągnika i całą kwotę

podatku VAT przelewem w terminie 14 dni po dostawie i otrzymaniu przez Zamawiającego  prawidłowo

wystawionej faktury VAT po podpisaniu protokołu odbioru o którym mowa w §2 ust.4 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania udzielenia Zamawiającemu finansowania

w wysokości 75% (siedemdziesiąt pięć %) ceny netto ciągnika przez bank ( instytucję finansową),

bez dodatkowych odsetek, które mogłyby obciążać Zamawiającego ( dopuszczalna jest jedynie prowizja

i koszt zabezpieczeń), z założeniem okresu spłaty udzielonej pożyczki, w równych ratach rocznych -

3 lata.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy 75% (siedemdziesią pięć %) ceny netto ciągników w terminie

21 dni od dostawy, z zastrzeżeniem ust.5.

- Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta Zamawiającego.

- Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 4

Warunki gwarancji i serwisu

- Wykonawca udziela gwarancji na całość zakupionego urządzenia na okres ...... miesięcy od daty jej dostawy.  Gwarancja Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zapewni obsługę serwisową wynikającą z gwarancji na urządzenie wymienione w § 1ust.1 niniejszej Umowy.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi gwarancyjnej.

- Za naprawę uważa się usunięcie istotnych wad urządzenia w całości lub jego zasadniczej części. Za naprawę nie uważa się usunięcia drobnych usterek.

- Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia. Przedstawiciel służb serwisowych zgłosi się do miejsca zakupionego urządzenia

- W trakcie okresu gwarancyjnego dojazd do użytkownika urządzenia na koszt  gwaranta.

- Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie użytkownika urządzenia  niezwłocznie po zgłoszeniu usterki, nie później niż w ciągu 24 godzin (licząc dni robocze) od momentu otrzymania zgłoszenia.

- Czas skutecznej naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych, okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy.

§ 5

Kary umowne

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1 zwłoki w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 niniejszej Umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem pkt.3,

1.2 zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

1.3 zwłoki w dostawie przekraczającej 30 dni, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej Umowy. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy,

1.4 odstąpienia  od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

  - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za:

  - odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 z wyjątkiem przypadku określonego w ust.5.

  - Zapłata wymienionych w § 5 kar umownych, nie zwalnia Stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów Umowy.

  - Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki Umowy          w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności , powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

§ 6

Postanowienia końcowe

- Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sporne sprawy będą  starały się rozstrzygać we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie to możliwe, sprawy konfliktowe będą   rozstrzygane przez sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egz. po 1  egz. dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY

Znak sprawy:  3/2018                                                                                      Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Dostawa ciągnika rolniczego” dla Zamawiającego - Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  Państwowego Instytutu Badawczego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

........................................................

miejscowość, data

.............................................................................................

Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

Znak sprawy: 3/2018                                                                                          Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Dostawa ciągnika rolniczego” dla Zamawiającego - Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Wykonawca jest małym/średnim przesiębiorcą - ….....................................................................

( wpisać tak lub nie)

........................................................

miejscowość, data

..............................................................................................

Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

Znak sprawy: 3/2018                                                                                          Załącznik Nr 6 do SIWZ

INFORMACJA

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Dostawa ciągnika rolniczego” dla Zamawiającego – Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  Państwowego Instytutu Badawczego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach oświadczamy, iż nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

….....................................................

miejscowość, data

………..................................................................................

Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

UWAGA

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zamiast niniejszej informacji zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.